## Slide 1: 计算机网络 实验三 数据包抓取与分析
计算机与软件学院
深圳大学

## Slide 2: 实验三 数据包抓取与分析
实验目的
  学习安装、使用协议分析软件，掌握基本的数据报抓取、过滤和分析方法，能分析HTTP、TCP、ICMP等协议。
实验环境
  使用具有Internet连接的Windows操作系统；
  抓包软件Wireshark。

## Slide 3: 实验内容
安装学习Wireshark软件
抓包与分析HTTP协议
分析TCP协议
分析TCP三次握手

## Slide 4: 实验任务要求
  请参考本讲义学习Wireshark软件的使用方法
  安装Wireshark软件
  理解TCP/IP协议分层模型
  了解TCP报文格式
  理解TCP三次握手
  依照步骤完成实验内容1—5
  对实验结果截图
  撰写实验报告

## Slide 5: 实验报告撰写要求
  使用教务处制作的实验报告模板
  注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
  填写模板中的每一部分
  填写实验步骤时，做到条理清晰
  注意截图清晰、美观
  要求在演示操作步骤的截图上加标注，指出操作步骤和操作结果，没有会被扣分
  实验报告只有截图，没有文字说明讲解会扣分
  实验结果要有原理分析，否则会被扣分
  出现一模一样的实验报告，均得零分

## Slide 6: 实验内容
安装学习Wireshark软件
抓包与分析HTTP协议
分析TCP协议
分析TCP三次握手

## Slide 7: 1. 安装学习Wireshark软件
  Wireshark是世界上最广泛使用的网络协议分析器。
  官网地址：
    https://www.wireshark.org/
  软件使用手册： https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked
  请下载并安装该软件。(本讲义Wireshark版本号为3.2.2)

## Slide 8: 1. 安装学习Wireshark软件
  运行Wireshark，初始界面如下图。
  从接口列表中选择要捕获的接口，双击即可开始捕获。
接口列表

## Slide 9: 1. 安装学习Wireshark软件
  Wireshark进入主界面，并开始捕获分组。
开始/停止捕获分组
过滤器
分组列表栏
分组详情栏
分组字节栏
状态栏

## Slide 10: 1. 安装学习Wireshark软件
  学习使用过滤器？
    协议过滤
      举例：http
    IP地址过滤
      举例：ip.src == 192.168.2.178 and ip.dst == 184.86.198.104
      含义：过滤源地址是192.168.2.178并且目的地址是184.86.198.104的分组
    模式过滤
      举例：http.request.method=="GET“
      含义：过滤http请求方法是GET的分组
    端口过滤
      举例：tcp.port == 80
      含义：过滤tcp端口号是80的分组

## Slide 11: 1. 安装学习Wireshark软件
  添加一个显示过滤器按钮
1.添加一个显示过滤器按钮
3.按钮添加成功
2.填写信息

## Slide 12: 1. 安装学习Wireshark软件
  分组详情栏
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 13: 实验内容
安装学习Wireshark软件
抓包与分析HTTP协议
分析TCP协议
分析TCP三次握手

## Slide 14: 2. 抓包与分析HTTP协议
  开启Wireshark抓包，在过滤器中输入http，即过滤http协议的分组。
  打开浏览器，输入一个网址（例如ieeexplore.ieee.org）。注意：为了避免浏览器缓存起作用，最好使用chrome浏览器的incognito隐身模式。

## Slide 15: 2. 抓包与分析HTTP协议
  观察到Wireshark分组列表栏中出现了HTTP协议分组。

## Slide 16: 2. 抓包与分析HTTP协议
  分析哪些分组是前一步浏览网页发生的。单击任意分组，分组详情栏显示其具体信息。
阅读HTTP协议信息，知其服务器主机名。

## Slide 17: 2. 抓包与分析HTTP协议
  从步骤四所得的分组，获知此次通信的源IP地址和目的IP地址。(这里，192.168.2.178是私有IP地址，所以是用户的主机。)
阅读HTTP协议信息，知其主机名，即网址。

## Slide 18: 实验内容
安装学习Wireshark软件
抓包与分析HTTP协议
分析TCP协议
分析TCP三次握手
分析ICMP协议

## Slide 19: 3.分析 TCP协议
  对2-4的分组，分析TCP协议信息。
源端口号和目的端口号
序列号
确认号
标志位
校验和
数据
报头长度
窗口大小

## Slide 20: 3.分析 TCP协议
  对2-4的分组，追踪其TCP流。点击右键，从下拉菜单中选择TCP流。

## Slide 21: 3.分析 TCP协议
  对2-4的分组，追踪其TCP流。点击右键，从下拉菜单中选择TCP流。

## Slide 22: 3.分析 TCP协议
  找到TCP建立连接的分组。原理：1) TCP连接建立应该在HTTP GET请求之前完成; 2) TCP 建立连接时会设置标志位SYN。
TCP 连接建立的分组

## Slide 23: 实验内容
安装学习Wireshark软件
抓包与分析HTTP协议
分析TCP协议
分析TCP三次握手
分析ICMP协议

## Slide 24: 4. TCP三次握手
SYN位=1, seq=x
选择初始序号x，
发送SYN报文
SYN位=1, seq=y
ACK位=1, ack=x+1
选择初始序号y，
发送SYNACK报文，
确认SYN报文
ACK位=1, ack=y+1
接收报文 SYNACK(x+1)
说明服务器正在运行
发送ACK以确认SYNACK
接收ACK(y+1)
说明客户端还在运行
客户端
服务器

## Slide 25: 4. 分析TCP三次握手
  分析TCP三次握手，第一次握手(SYN)。
序号是817913972
SYN位置1

## Slide 26: 4. 分析TCP三次握手
  分析TCP三次握手，第二次握手(SYNACK)。
序号是1952848250
确认号是817913973 = SYN序号加1
ACK位置1
SYN位置1

## Slide 27: 4. 分析TCP三次握手
  分析TCP三次握手，第三次握手(ACK)。
确认号是1952848251 = SYNACK序号加1
ACK位置1